## Slide 1: NOTAM
Notice to Airmen
PAZIŅOJUMS LIDOTĀJIEM
CĒSIS 2016

## Slide 2: Kas tas ir?
Tas ir paziņojums, kurš ir aizpildīts kopā ar aviācijas iestādēm (MŪSU GADĪJUMĀ LATVIJAS GAISA SATIKSMĒ)
Tas ir paziņojums pilotiem par potenciālām bīstamības faktoriem lidojuma laikā, kas var ietekmēt lidojuma drošību

## Slide 3: Kāds izskatās šis paziņojums
A1486/15EVRR(RIGA FIR) GND TO FL050 B)2016/01/11 07:00 C)2016/01/20 20:00 D)11-13 17-19 0700-2000, 20 0600-2000 E)RESTRICTED AREA EVR5 'KADAGA' ACTIVATED

## Slide 4: Šajā piemērā tiek izskatīts:
A1486/15EVRR(RIGA FIR)
FIR- FLIGHT INFORMATION REGION
  A - Sērijas indikators;
  1486 – 4 ciparu NOTAM numurs;
  /15 – paziņojuma publicēšanas gads;
  EVRR (RIGA FIR) – LATVIJAS GAISA TELPA ( Šajā gadījumā NOTAM attiecas uz visiem pilotiem, kas šķērso vai atrodas Latvijas gaisa telpā)

## Slide 5
GND TO FL050
GND – GROUND
FL 050 – flight level (050 – kas ir 5000 pēdas attiecībā pret standarta gaisa spiedienu 1013,2 hPa

## Slide 6
B)2016/01/11 07:00
C)2016/01/20 20:00
LAIKA PERIODS, KURĀ NOTAMS IR AKTĪVS
PIEVĒRST UZMANĪBU LAIKAM !!!

## Slide 7
D)11-13 17-19 0700-2000, 20 0600-2000
  Grafiks kura laikā darbosies ierobežojumi:
  11-13 17-19 ; 20 – DATUMI UN
  0700-2000; 0600-2000 – LAIKS

## Slide 8
E)RESTRICTED AREA EVR5 'KADAGA‘ ACTIVATED
NOTAM teksts izmantojot ICAO (International Civil Aviation Organization) saīsinājumu;

## Slide 9: Kur gaisa telpu meklēt?
https://ais.lgs.lv/VFR_Suport

## Slide 10: Kur to visu ātri sameklēt?
https://ais.lgs.lv/notam/displayfile/filename/All_Valid_NOTAM_SNOWTAM_list
Visas Latvijas NOTAM
Kā to nedaudz atkodēt?
http://www.drorpilot.com/English/notam.htm
SIMBOLI:
http://flighttraining.aopa.org/pdfs/VFR_Chart_Symbols.pdf

## Slide 11: ICAO NOTAM GUIDANCE VADLĪNIJAS
TIEM , KAS GRIB STUDIERĒT UN MĀCĪTIES:
http://www.icao.int/safety/ais-aimsg/aisaim%20meeting%20metadata/ais-aimsg%205/sn%204%20complete%20rev.pdf

## Slide 12: REGULĒJUMS Ministru kabineta noteikumi Nr.487 Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 13.§) Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=268472

## Slide 13
PALDIES PAR UZMANĪBU !